Změny v Pravidlech lodní třídy Cadet 2009

Volný výklad nebo komentář pro vysvětlení změny.

Na začátku je uvedeno číslo příslušného pravidla.

- C.8.1.3(a)             Ploutev musí být zajištěna proti vypadnutí z ploutvové skříně jednou

nebo více gumami připevněnými k trupu. Zrušena nutnost uchycení ploutve

na obou koncích.

- C.8.2.2(1)  / E.1.2    Délka píny není omezena. Prodlužovací pína není povolena.

- C.9.1(b)                Když je loď závodící, není povolena změna polohy patky stěžně a délky

upínaček.

- C.9.4(a)(6)  /  D.9.3(v)   Není povolen převod spinakrového výtahu.

- C.10.3(a)(3)         Dolní  lem hlavní plachty včetně jezdce musí být v drážce ráhna.

- C.10.3(a)(4)          Přední  roh hlavní plachty musí být připevněn k ráhnu nebo stěžni

uvedenými způsoby.

- C.10.4(a)(1)         Přední  roh kosatky může být připevněn maximálně 50mm nad měřicí

přímkou C. Měřicí přímka C je přímka vedené kolmo na osu lodě, procházející

průsečíky boku a paluby v místě uchycení kosatky.

- D.1.10                   Opět je povolena stavba dřevěných trupů Mk II a Mk III profesionálními

a amatérskými staviteli.

- D.9.3(v)                Výtah spinakru nemusí procházet průvlekem nebo klemou umístěnými

na přední přepážce, v maximální vzdálenosti 200mm od horní hrany

přední paluby.

- F.6.4                      Vzdálenost mezi spodními konci stěhu a upínaček a body jejich upevnění

k trupu je maximálně 200mm - pozor tedy na dlouhé úvazky a žebříčky!

- F.7.4(a)                 Není předepsán minimální průměr výtahů a otěží. S vyjímkou zadního

rozdvojení hlavní otěže však nesmějí být použita zužovaná lana.

Upozornění: co není v pravidlech povoleno, je zakázáno!

Pravidla v anglickém znění nalezneta na stránkách ICC http://www.cadetclass.org/documents/2009/Cadets_2009RulesFinal_9thMarch_09.pdf

Připravujeme pro Vás český překlad Pravidel

Za výbor ALT Zdeněk Parůžek